## Slide 1
WHTools
Drop Simulator
TV Package Motion Simulation Suite
Powered by MuJoCo · OpenRadioss · PySide6
낙하 시뮬레이션 자동화 플랫폼
포장재 설계 단계에서 낙하 충격을 정밀 예측하여 개발 기간 단축 및 시험 비용 절감

## Slide 2
개요 및 목적
🎯 배경 / 문제
▸ TV 세트 낙하 시험은 물리적 시제품 필요
▸ 시제품 제작 → 비용·기간 과다
▸ 설계 변경 시 반복 시험 부담
▸ 포장재 최적화에 정량적 데이터 부족
💡 솔루션
▸ MuJoCo 기반 실시간 물리 시뮬레이션
▸ OpenRadioss FEM 해석으로 응력 정밀도 확보
▸ 낙하 각도·높이 자동 배치 (22가지 시나리오)
▸ 배치 실행 → 결과 자동 수집
📈 기대 효과
▸ 시제품 없이 설계 단계 평가 가능
▸ 포장재 두께·재질 최적화 가속
▸ 시험 횟수 대폭 감소 (비용 절감)
▸ 시나리오별 결과 DB 자동 구축
WHTools Drop Simulator · 개요

## Slide 3
시스템 아키텍처
UI Layer (PySide6)
Control Panel · Model Setup · Batch Launcher · Result Viewer
Simulation Layer
WHTs Engine (MuJoCo) · JAX SSR · Physics Solver
FEM Layer
OpenRadioss Builder · INP/RAD 변환 · Penetration Check
Post-Processing Layer
Multi-Postprocessor · Analysis Pipeline · Reporting
WHTools Drop Simulator · 아키텍처

## Slide 4
물리 시뮬레이션 엔진 — MuJoCo
▶ 동작 원리
▸ TV 세트 + 포장재를 MuJoCo MJCF XML로 모델링
▸ 낙하 높이 / 각도를 초기 속도·자세로 자동 변환
▸ 실시간 뷰어(OpenGL) 또는 오프스크린 렌더러 선택
▸ 시뮬레이션 결과를 .pkl 파일로 저장 → 후처리 연계
▶ 모델 설정
▸ Discrete Block Model : 3×3×3, 3×3×1(Weld) 등 구조 프리셋
▸ Normal / Fast / Rough 3가지 블록 물성 프리셋
▸ Ground Friction 별도 다이얼로그로 정밀 설정
▸ 22가지 낙하 시나리오 자동 배치 (IEC/ISTA 기준)
▶ 배치 실행
▸ 멀티 시나리오 병렬 실행 (worker 수 지정)
▸ 각 시나리오별 MP4 동영상 자동 캡처 (imageio)
▸ 진행률 실시간 모니터링 (Rich 콘솔)
▸ 배치 완료 후 결과 폴더 자동 오픈
WHTools Drop Simulator · MuJoCo 시뮬레이션

## Slide 5
FEM 해석 연동 — OpenRadioss
▶ 모델 빌더
▸ MuJoCo 자세(위치·회전)를 Radioss 초기 조건으로 자동 변환
▸ 두 가지 변환 모드 : 'parts' (세트 이동) / 'ground' (지면 이동)
▸ Ground Penetration 사전 검사 (0.5 mm 클리어런스)
▸ 침투 감지 시 z축 방향으로 자동 보정 후 해석 시작
▸ INP → RAD 자동 변환, 서브루틴 자동 패치
▶ 실행 & 모니터링
▸ OpenRadioss Starter + Engine 순차 실행
▸ stdout/stderr 실시간 스트리밍 (\r 정규화 처리)
▸ 콘솔 폭 동적 감지 (shutil.get_terminal_size)
▸ 해석 완료 후 d3plot / binout 결과 자동 수집
▶ 후처리 & 리포팅
▸ 응력(Von Mises) 분포 시각화
▸ 에너지 / 변위 이력 그래프
▸ 포장재 부품별 최대 응력 비교 테이블
▸ 시나리오간 결과 비교 (Multi-Postprocessor)
▸ Excel / CSV 리포트 자동 생성
WHTools Drop Simulator · OpenRadioss FEM

## Slide 6
사용자 인터페이스
🖥 Control Panel
▸ 낙하 시나리오 체크박스 (Select All / Deselect All)
▸ 모델 설정 다이얼로그 (블록·마찰·회전 등)
▸ 배치 실행 진행률 + 로그 창 (Consolas 9pt)
▸ View 메뉴 → About (빌드 번호 표시)
⚙️ Model Setup Dialog
▸ Config 트리 : 카테고리별 파라미터 관리
▸ 📂/📁 Expand·Fold (선택 항목 / 전체)
▸ Normal / Fast / Rough 블록 프리셋 버튼
▸ Ground Friction 전용 설정 다이얼로그
📊 Result Viewer
▸ 시나리오별 응력·에너지 그래프 오버레이
▸ 부품별 컬러 맵 렌더링
▸ MP4 동영상 재생 & 저장
▸ Excel 리포트 원클릭 출력
WHTools Drop Simulator · UI / UX

## Slide 7
기술 스택
Physics
◆ MuJoCo 3.x
◆ JAX / JAXlib
◆ SciPy (spatial, optimize)
FEM
◆ OpenRadioss
◆ INP↔RAD 변환기
◆ NumPy (행렬 연산)
UI
◆ PySide6 (Qt6)
◆ PyQtGraph
◆ PyVista (3D)
Video
◆ imageio + imageio-ffmpeg
◆ mujoco.Renderer (오프스크린)
◆ libx264 MP4 인코딩
Build
◆ PyInstaller (단일 배포)
◆ Miniconda vdmc 환경
◆ Git (빌드 번호 자동 증분)
Logging
◆ Rich (RichHandler)
◆ shutil.get_terminal_size
◆ 콘솔 폭 동적 적용
WHTools Drop Simulator · 기술 스택

## Slide 8
업무 워크플로우
① 모델 로드
TV 세트 + 포장재 JSON 프로파일
▶
② 시나리오 선택
낙하 높이 / 각도 22가지 선택
▶
③ MuJoCo 실행
물리 시뮬레이션 자세 & 속도 계산
▶
④ Radioss 빌드
FEM 모델 생성 침투 보정 포함
▶
⑤ FEM 해석
OpenRadioss 응력 / 에너지
▶
⑥ 결과 분석
그래프·리포트 MP4 저장
배치 모드에서는 ②~⑤ 단계가 선택된 모든 시나리오에 대해 자동 반복 실행됩니다.
WHTools Drop Simulator · 워크플로우

## Slide 9
주요 성과 & 차별점
🔗 MuJoCo ↔ Radioss 완전 자동화
자세 변환 · 침투 보정 · 모델 빌드까지 원클릭
🎬 시뮬레이션 동영상 자동 캡처
배치 실행 중 시나리오별 MP4 저장 (imageio + libx264)
📐 Ground Penetration 사전 보정
0.5 mm 클리어런스 자동 검사 → Radioss 오류 방지
🖥 동적 콘솔 폭 적응
shutil.get_terminal_size → 어떤 터미널에서도 깔끔한 출력
📦 단일 EXE 배포
PyInstaller : MuJoCo · JAX · Radioss 빌더 포함 All-in-One
📊 통합 후처리 & 리포팅
시나리오간 비교 · Excel 리포트 · 3D 응력 맵 자동 생성
WHTools Drop Simulator · 성과 & 차별점

## Slide 10
WHTools Drop Simulator
포장 설계 혁신을 위한 낙하 시뮬레이션 자동화 플랫폼
whbest.lee@gmail.com
Build #115 · MuJoCo · OpenRadioss · PySide6